Негосударственное учреждения здравоохранения

«Отделенческая больница на станции Тында ОАО «РЖД»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аппарат рентгеновский диагностический для панорамного исследования с цифровым датчиком для получения изображений челюстно-лицевой области, носовых пазух, суставов.

| № | Наименование параметра | Величина параметра, заданная по ТЗ | Предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты и вес установки |
|  | Размеры аппарата (ШхГхВ), не более, мм | 1060х1200х2300 | Соответствие |  |
|  | Вес аппарата, не более, кг Без плиты-опоры | 90 | Соответствие |  |
|  | Вертикальное перемещение каретки не менее, мм | 700 | Соответствие |  |
| Рентгеновский генератор |
|  | Расстояние между источником и приемником, не менее, мм | 490 | Соответствие |  |
|  | Расстояние между источником и объектом сканирования, не менее, мм | 375 | Соответствие |  |
|  | Коэффициент увеличения для панорамы | 1.3 | Соответствие |  |
|  | Генератор рентгеновского излучения | Высокочастотный, с постоянным напряжением на выходе | Соответствие |  |
|  | Номинальная мощность, не менее, кВт | 0,99 | Соответствие |  |
|  | Частота рентгеновского генератора, не менее, кГц | 40 | Соответствие |  |
|  | Уровень общей фильтрации, не менее | 2,8 мм | Соответствие |  |
|  | Внутренняя фильтрация, не менее мм | 0,8 | Соответствие |  |
|  | Рентгеновская трубка со стационарным анодом | Toshiba D-052SB или аналог | Соответствие |  |
|  | Анодный ток, диапазон, не менее | 4-10 мА | Соответствие |  |
|  | Напряжение на аноде, диапазон, не менее | 50-90 кВ | Соответствие |  |
|  | Защита от перегрева, срабатывает при температуре, не более, градусов | 60 | Соответствие |  |
|  | Охлаждение трубки, тип | Воздушное | Соответствие |  |
|  | Теплоемкость рентгеновской трубки, не менее, кДж | 0,35 | Соответствие |  |
|  | Размер фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336 | 0,5 мм | Соответствие |  |
|  | Угол расхождения рентгеновских лучей, не более, градусов | 5 | Соответствие |  |
| Позиционирование пациента |
|  | Система световых индикаторов для позиционирования пациента, не менее | 3 луча: франкфуртская горизонталь, средне-саггитальная линия, по оси клыка | Соответствие |  |
|  | Принадлежности для позиционирования пациента, не менее | прикусная вилка височные держатели опора подбородка опора при адентии подносовой упор поручни для рук пациента | Соответствие |  |
| Цифровые датчики |
|  | Технология датчика | CMOS фотодиодный | Соответствие |  |
|  | Модель датчика для панорамы | Xmaru1501CF или аналог | Соответствие |  |
|  | Размер пикселя для панорамного датчика, не более | 100 микрон | Соответствие |  |
|  | Размер пикселя для датчика на цефалостате, не более | 100 микрон | Соответствие |  |
|  | Активная область панорамного датчика, не менее | 6х150,4 мм | Соответствие |  |
|  | Динамический диапазон чувствительности панорамного датчика, не менее | 14 бит | Соответствие |  |
| Контроль излучения |
|  | Индикация параметров экспозиции на каждом снимке | кВ/мА, мГрей/см2 | Соответствие |  |
|  | Выбор режима сканирования | Стандартное / высокое разрешение | Соответствие |  |
|  | Минимальное время сканирования панорамного изображения, не более | 11 сек | 10,1 сек |  |
|  | Кнопка безопасности | Кнопка аварийной остановки движения трубки во время съемки | Соответствие |  |
|  | Коллиматор | Панорамный Панорамный детский Технический (проверка качества снимка) | Соответствие |  |
| Параметры аппарата |
|  | Крепление к полу и стене, позволяющее принимать пациентов на кресле-коляске | Непосредственное крепление колонны к полу и стене | Соответствие |  |
|  | Питание от сети | 220 (переменного тока) +/- 10% | Соответствие |  |
|  | Частота сети питания | 50/60 Гц | Соответствие |  |
|  | Потребляемая мощность, не более, кВт | 2 кВт | Соответствие |  |
| Программы сканирования |
|  | Стандартная панорамная съемка | Наличие | Соответствие |  |
|  | Детская панорамная съемка | Наличие | Соответствие |  |
|  | Выбор режима съемки в зависимости от пола | Мужской / женский | Соответствие |  |
|  | Выбор режима съемки в зависимости от размера пациента | Большой / нормальный / маленький | Соответствие |  |
|  | Выбор зоны съемки панорамного изображения | Стандартная, левая, правая, фронт | Соответствие |  |
|  | Ортогональная проекция | Наличие | Соответствие |  |
|  | Панорамная съемка в прикусной проекции (область моляров) | Наличие | Соответствие |  |
|  | Выбор зоны съёмки прикусной проекции | Стандартная (левая и правая зона моляров на одном снимке) Левая, фронт, правая | Соответствие |  |
|  | Задне-передняя проекция верхнечелюстных пазух | Наличие | Соответствие |  |
|  | Проекции височно-нижнечелюстных суставов, не менее | 2 проекции | Латеральная проекции, при открытом и закрытом рте |  |
|  | Звуковое сопровождение во время исследования | Наличие | Голосовые команды для пациента, музыкальное релаксирующее сопровождение |  |
| Требования к гарантийному обслуживанию |  | наличие |
|  | Гарантийное обслуживание, не менее | 24 месяцев | Соответствие |  |
|  | Инструктаж персонала работе на приборе | наличие | Соответствие |  |
|  | Пусконаладочные работы | наличие | Соответствие |  |
|  | Инструкция на русском языке | наличие | Соответствие |  |

| ИТОГО цена составляет: 2 173 298 (Два миллиона сто семьдесят три тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек |
| --- |
| Стоимость договора включает: стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| 2. Требования к товарам. |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара: Товар поставляется в заводской упаковке; поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после подписания договора; - окончательный расчет осуществляется в течении 5 (пяти) месяцев после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта приема-передачи в соответствии с Графиком платежей. (Приложение №3 к Договору) |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |
| Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ. Декларация о соответствии требованиям ГОСТ. |