Негосударственное учреждения здравоохранения

«Отделенческая больница на станции Тында ОАО «РЖД»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматический бесконтактный пневмотонометр

| № п/п | Наименование | Величина параметра, заданная по ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Тонометр бесконтактный |
|  | Количество | 1 комплект, не менее |
|  | Технические характеристики |
|  | Метод измерения | Воздушный «выстрел» |
|  | Диапазон измерения внутриглазного давления (ВГД), мм рт.ст., не уже | 5 – 50 |
|  | Рабочее расстояние, мм, не более | 20 |
|  | Настольное исполнение | Наличие |
|  | Подставка для подбородка с регулируемой высотой | Наличие |
|  | Включение режима ожидания при отсутствии действий оператора, мин, не более | 2 |
|  | Режим самостоятельного тестирования | Наличие |
|  | Длительность самостоятельного тестирования, с, не более | 45 |
|  | Количество дисплеев, не менее | 2 |
|  | Число отображаемых символов на дисплее, шт., не менее | 16 |
|  | Система освещения | Инфракрасный светодиод |
|  | Режим демонстрации воздушного выстрела | Наличие |
|  | Режим быстрого импульса | Наличие |
|  | Звуковой сигнал при достаточном числе выполненных измерений | Наличие |
|  | Звуковой сигнал при неудовлетворительном измерении | Наличие |
|  | Максимальное число измерений ВГД, шт., не более | 4 |
|  | Джойстик для наведения | Наличие |
|  | Автоматическое усреднение результатов после 2-го измерения | Наличие |
|  | Автовыстрел | Наличие |
|  | Автоматическое исключение ложных измерений | Наличие |
|  | Автоматический переход в режим жесткого потока воздуха | Наличие |
|  | Автоматическое определение глаза | Наличие |
|  | Встроенный принтер | Наличие |
|  | Печать на одном бланке усредненного значения ВГД и единичных измерений ВГД | Наличие |
|  | Высокоскоростной USB порт | Наличие |
|  | Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |
|  | Масса, кг, не более | 16 |

| ИТОГО цена составляет: 746 560,00 руб. (Семьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.) |
| --- |
| Стоимость договора включает: стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| 2. Требования к товарам. |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара: Товар поставляется в заводской упаковке; поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после подписания договора; - окончательный расчет осуществляется в течении 5 (пяти) месяцев после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта приема-передачи в соответствии с Графиком платежей. (Приложение №3 к Договору) |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |
| Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ. Декларация о соответствии требованиям ГОСТ. |